## Slide 1
SenSa
디코나이 · 산업안전 통합 관제 플랫폼
실시간 센서 모니터링 · 위험구역 확산 예측 · 알람 · AI 이상탐지
[ ➕ 팀명 · 발표자 · 발표일 ]
예: OO팀 · 홍길동 · 2026.06
Django(daphne) · FastAPI · Celery · Redis · PostgreSQL · Kubernetes

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
기본 정보
프로젝트명 SenSa (디코나이)
페이지 링크 [ ➕ 배포 URL 작성 ]
제작 기간 [ ➕ 기간 작성 ]
목표 센서→판정→알람 지연 최소화, 위험구역 자동 확산·승격
팀원 · 역할 (기여 경계)
이름 | 역할 | 담당 (코드 기준)
[본인] | 백엔드·인프라 | 지오펜스·생성기·실시간·K8s·관측·알람흐름·부하절감
[➕ 팀원] | Gas | 가스 분류 임계(classify_gas)
[➕ 팀원] | Power | 전력 동적 임계(classify_power)
[➕ 팀원] | AI/Alarm | ARIMA · IsolationForest 알고리즘
요약 1초 주기 센서 데이터를 Django 단일 출처에서 판정·저장·방송하고, 가스 확산을 그레이엄 법칙으로 동적 위험구역화하는 실시간 산업안전 플랫폼.
시스템 구성도
※ 고해상도 원본(PNG/SVG) 별도 제공 — 슬라이드 확대 시 교체 가능
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
2 / 10

## Slide 3
TECH COMPLETENESS
기술 완성도 — API 기능 구현
전체 구성
Django REST Framework 기반 — CRUD · 인증 · 실시간 수신
인증 체인: InternalAPIKey(생성기) → JWT → Session (브라우저)
ViewSet(표준 CRUD) + APIView(센서 수신·지오펜스 판정) 혼합
센서 수신은 csrf_exempt APIView — 생성기 X-Internal-API-Key 인증
대표 API
기능 | 엔드포인트 | 검증
센서 수신 | /dashboard/api/sensor-data/ | [➕]
지오펜스 판정 | /dashboard/api/check-geofence/ | [➕]
장비 CRUD | /api/devices/ | [➕]
알람 조회 | /api/alarms/ | [➕]
※ [➕] = curl/Insomnia 검증 결과(200/401/403) 기입
[ 📷 API 요청·응답 검증 스크린샷 ]
curl 또는 Insomnia 캡처 2~3장
(요청 본문 / 200·401·403 응답)
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
3 / 10

## Slide 4
CORE TECH 1
실시간 처리 — WebSocket / Channels
구현 아키텍처
ASGI(daphne)로 구동 — HTTP + WebSocket 동시 처리
DashboardConsumer 1개 연결로 4그룹 구독(알람·작업자·센서·구역)
connect()에서 인증 확인 → 미인증 4001 차단 (Origin 검증 포함)
publishers._send 단일 통로 — 채널 장애 시 예외 흡수(저장 보호)
성과 / 포인트
방송 실패가 DB 저장·HTTP 응답을 죽이지 않음 (graceful degradation)
방송과 동시에 '최신 상태 캐시' 갱신 → 첫 로드 시 DB 조회 절감
발행 단일 출처 — 평가기 내부 1회 발행으로 중복 토스트 제거
[ 📷 Grafana 실시간 패널 캡처 ]
WS 연결 수(ws_connections_active) /
메시지 처리 지연(p95) 패널 캡처
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
4 / 10

## Slide 5
CORE TECH 2
센서 수집 & AI 이상탐지
수집 흐름 (임시저장소 없음)
FastAPI 생성기: scheduler 1초 틱 → httpx로 DRF에 직접 POST
생성기는 sim_state(값 연속성) 메모리만 — 큐·버퍼 없음
Django SensorDataView가 수신 후 내부에서 저장·분류·방송·평가
저장·AI는 5초 throttle(Redis SET NX EX), 방송·평가는 매 건
AI (경량 시계열)
ARIMA(1,1,1): 잔차 3σ 이상탐지 (전력은 status를 caution으로 격상)
IsolationForest: 추세 예측 + 사후 검증(verify_predictions)
라이브러리 부재 시 선형 외삽으로 graceful degrade
[➕ 팀원] 알고리즘 내부 파라미터·정확도 보강
[ 📷 흐름도 / AI 결과 캡처 ]
센서 1건 처리 흐름도(별도 제공) 또는
ARIMA·IF 탐지 그래프 / 예측 적중 캡처
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
5 / 10

## Slide 6
DOMAIN CORE
위험구역 확산 & 알람 로직
동적 위험구역 (그레이엄 확산)
그레이엄 법칙(v∝1/√M) — 가벼운 가스일수록 빨리 확산
convex hull 직접 구현(Andrew monotone chain, scipy 無)
tier 승격: 이웃 센서 이상 누적 → 1개=confirmed, 3개=critical
TTL 만료 + 회복 만료(최근 5건 normal)로 좀비 구역 방지
알람 (떨림·폭주 방지)
hysteresis: 악화 즉시 / 회복 보수적(윈도우 10초·7회)
observed별 독립 윈도우 카운터 → V자 진동 차단
동일 알람 60초 throttle, 억제 건수를 메트릭으로 노출
critical 승격·동적 위험구역 생성 시에만 Discord (caution 제외)
[ 📷 위험구역 확산 시각화 캡처 ]
관제 화면에서 zone 생성→확장→critical 승격
장면 / ZoneEvent 로그 캡처
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
6 / 10

## Slide 7
CONCURRENCY & LOAD
동시성 처리 & 부하 절감
부하 절감 게이트
_should_persist / _ai_due: device별 5초 창당 1회만 실행
cache.add = Redis SET NX EX(원자적) → 다중 Pod에서도 창당 1회
캐시 장애 시 실행(True) 폴백 — 데이터 유실 방지(안전 우선)
대량 백업·삭제는 Celery 오프로드 + 청크 처리(probe 보호)
정합성 / 복원력
state_store _graceful_redis: ConnectionError만 흡수, 그 외 전파
Redis 장애 시 기본 스냅샷 반환 → 판정 멈추지 않음
각 부수효과(방송·외부알림·메트릭) try/except 격리
[ 📷 부하 테스트(Locust) 그래프 ]
최적화 전/후 Request Latency·RPS 비교
(예: 100명 8분 → 150명 5분)
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
7 / 10

## Slide 8
DATA MODEL & PERF
데이터 모델 · 인덱싱 & 성능
스키마 설계
SensorData: 가스9+전력3+온도 단일 테이블(조회 단순, sparse 감수)
복합 인덱스 (device, -timestamp) → '최신 N건' 조회 최적화
Device.status 비정규화 — 상태 전이 시 즉시 save(평소 UPDATE 솎음)
GeoFence 정적+동적 통합 — point_in_polygon 진입 판정 공유
성능 / 보존
DataRetentionPolicy로 오래된 측정 자동 정리(테이블 비대 방지)
neighbor_graph: 거리 행렬 메모리 캐시(O(N²), lazy load)
[➕ 팀원] 인덱스 전/후 쿼리 EXPLAIN·응답시간 수치
[ 📷 모델 코드 / 측정 캡처 ]
models.py 인덱스 정의 스니펫 +
인덱스 적용 전후 p95·RPS 표/그래프
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
8 / 10

## Slide 9
OBSERVABILITY
관측 & 모니터링
구성
Prometheus가 Pod IP 직접 scrape (django:8000 · celery:9809 · redis_exporter)
Celery prefork → multiprocess mode로 메트릭 합산(:9809)
Grafana 대시보드 · Alertmanager(alert_rules.yml) → Discord/Slack
알람 생성·억제(throttle) 건수를 비즈니스 메트릭으로 노출
겪고 해결한 운영 이슈
ALLOWED_HOSTS 좁힘 → Prometheus scrape 400 → '*'로 해결
celery-metrics Service env(tcp://...) → 포트 방어 파싱으로 크래시 차단
[ 📷 Grafana 대시보드 캡처 ]
주요 패널: 접속자 수 / p95 지연 /
RPS / 알람·억제 건수 / 타깃 상태
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
9 / 10

## Slide 10
INFRA & HONESTY
인프라 · 배포 & 솔직한 한계
인프라 / 배포
kind 단일노드 · namespace sensa · HPA(django 2~5, CPU 70%)
ingress-nginx(입구) → daphne 직접 (앞단 별도 Nginx 없음)
마이그레이션 = initContainer 자동 실행 / 무중단 rolling update
redeploy.sh: build → push(localhost:5000) → set image → rollout
솔직한 한계 & 후속 (먼저 인정)
단일 Redis/PostgreSQL = SPOF (데모 범위 단순화)
임계 3중 소스(코드·DB·JS) 단일화 / NotificationLog 동명 통합
목록 API 페이지네이션 · 시연 전용 라우트 정리 (발표 후)
핵심 설계 원칙 (4)
단일 발행 — 알람은 평가기 한 곳에서만
graceful degradation — 부수 실패가 본류를 안 막음
부하 게이트 — 무거운 작업은 throttle·오프로드
운영 흔적 — 실제 겪은 사건이 코드·주석에
[ 📷 데모 / Q&A 마무리 ]
라이브 데모 화면 또는 감사 인사 슬라이드
(질의응답 대비: 코드방어 QA 문서 활용)
SenSa · 산업안전 통합 관제 플랫폼
10 / 10